## Slide 1
RIGGING ENGINE MAP
Aplikasi Tuning Injeksi Motor — dari Spek Mesin jadi Tabel Mapping
Aplikasi mobile yang menghitung tabel pengaturan ECU (Base Map, Fuel, Ignition, Injector Timing) hanya dari data spek mesin, lalu siap disalin ke perangkat tuning.
Disusun untuk menjelaskan aplikasi kepada audiens umum.
Engine Mapping · Fuel · Ignition · Injector Timing

## Slide 2
Agenda
Apa yang akan dibahas
01
Masalah
Kenapa motor injeksi butuh tuning, walau terlihat 'mesinnya sama'
02
Pendekatan
Ide utama: hitung tabel dari spek, bukan trial-error di jalan
03
Fitur Aplikasi
Analisa mesin, Base Map, Fuel Correction, Ignition, Injector Timing
04
Hasil Akhir
Tabel siap pakai / siap disalin ke perangkat tuning (JUKEN)
05
Manfaat & Siapa Penggunanya
Bikin hidup tukang tune & pengguna bengkel lebih mudah

## Slide 3
Masalah: Tuning Mesin yang Ribet
Kenapa ini penting untuk orang awam sekalipun
1
Mesin = komputer kecil
Motor injeksi punya ECU yang mengatur campuran bahan bakar & percikan api ribuan kali per detik.
Setiap motor beda
Bore, stroke, noken as, klep, knalpot & injektor tidak sama — jadi pantun 'satu setting untuk semua' tidak ada.
Cara lama = mahal & lama
Coba-coba sambil jalan / pakai dyno yang mahal, makan waktu dan bahan bakar.
Kebutuhannya
Poin awal tuning yang masuk akal, tanpa harus mahal — tinggal dimatikan/dipakai di bengkel.

## Slide 4
Apa Itu Engine Mapping?
Analogi sederhana
2
Bayangkan ECU seperti 'resep ANDA' untuk mesin: kapan harus menyemprot bensin, berapa banyak, dan kapan menyalakan api.
1
Gas (bukaan kolter)
Anda memutar gas
→
2
RPM (putaran mesin)
Mesin menabung cepat
→
3
ECU baca tabel
Mencari 'reseptur' di tabel kolter×rpm
→
4
Semprot bensin + api
Eksekusi sesuai tabel
Aplikasi ini mengisi 'resep' itu secara matematis dari data mesin — bukan menebak-nebak.

## Slide 5
Solusi: Hitung Dari Spek, Bukan Tebak
Alur kerja aplikasi
3
1
Masukin spek mesin
Bore, stroke, cam, klep, injektor, knalpot, target AFR.
2
App hitung otomatis
Sempurnakan angka cc, torsi, power, kebutuhan injektor, status duty.
3
Tabel di-generate
Base Map, Fuel Correction, Ignition, Injector Timing lahir dari spek.
4
Salin ke perangkat
Pilih 'Salin Semua' → tempel ke software tuning (format JUKEN).

## Slide 6
Fitur 1: Input Spek & Analisa Cepat
Setup — jantung aplikasi
4
Yang dimasukkan
• Dimensi mesin: bore, stroke, oversize, rasio kompresi
• Noken as & lift klep (kapan klep buka/tutup)
• Injektor: flow, jumlah, tekanan & deadtime
• Klep, body kolter (TB) & knalpot
• Target AFR per kondisi (idle s/d WOT)
Yang dihitung otomatis
• Kapasitas silinder (cc) & volume burni
• Estimasi puncak torsi & power (HP)
• Kebutuhan injektor vs yang terpasang (cukup/kurang)
• Duty cycle, kecepatan piston, flow ceiling
• Peringatan bila setting berisiko (mis. injektor kurang)
Mendukung dua profil setup: 'Motor Gw' (isi langsung) dan 'Setup Umum' (yang lain). Tetap fleksibel untuk banyak motor.

## Slide 7
Konsep Tabel: TPS × RPM
Semua map berbentuk tabel yang sama
5
Baris = bukaan gas (TPS)
0% (gas tertutup) s/d 100% (gas penuh), naik bertahap.
Kolom = putaran mesin (RPM)
Mulai idle sampai max RPM, naik dengan step tertata.
Tiap kotak = nilai pengaturan untuk kondisi itu
Contoh: 'berapa lama injektor menyala (ms)' saat gas 30% & putaran 8000 rpm. Semua kotak dihitung app, dan setiap kotak bisa diedit manual kalau perlu.

## Slide 8
Empat Tabel (Map) yang Dihasilkan
Satu paket lengkap pengaturan ECU
6
Base Map (Fuel)
Durasi injektor (ms) tiap kondisi. Fondasi campuran bahan bakar.
Fuel Correction
Koreksi bahan bakar (%). Bisa digeser sekaligus / per sel.
Ignition
waktu percikan api (derajat). Menentukan tenaga & keamanan mesin.
Injector Timing
Kapan injektor nyemprot (posisi sudut). Menentukan respons & pembakaran.

## Slide 9
Hasil Akhir: Siap Disalin
Membawa hasil ke perangkat tuning sungguhan
7
Format standar (JUKEN)
Tabel dibuat persis sesuai format software tuning populer — tinggal tempel, tidak perlu ubah layout.
Satu ketukan = salin semua
Tombol 'Salin Semua' menyalin seluruh tabel ke clipboard ponsel dalam satu sentuhan.
Alur akhir di bengkel
Buka aplikasi → salin → tempel ke software tuning → flash ke ECU. Hasil dijadikan titik awal; pengaturan akhir tetap disesuaikan dengan AFR meter / dyno di lapangan.

## Slide 10
Manfaat Aplikasi
Untuk siapa & kenapa dipakai
8
✔
Hemat biaya
Titik awal akurat mengurangi jam dyno & percobaan berulang.
✔
Cepat
Dari spek manual jadi tabel lengkap hanya dalam hitungan detik.
✔
Berdasarkan data
Perhitungan memakai prinsip mesin (aliran udara, injektor, cam), bukan tebakan.
✔
Hemat bahan bakar & komponen
Campuran & timing yang wajar menjaga mesin lebih awet.
✔
Mudah dipakai
Layar sederhana, otomatis urut dari input sampai hasil salin.
✔
Portabel
Jalan di ponsel, bisa dibawa ke mana saja / dipakai langsung di bengkel.

## Slide 11
Panduan Singkat: Arti Tiap Input
Versi orang awam — tanpa jargon berat
9
Mesin & Noken As
• Bore / Stroke — 'ukuran jantung' mesin; gabungannya = cc.
• Rasio Kompresi — seberapa 'kencang' campuran ditekan sebelum diledakkan.
• IN/EX buka-tutup — kapan klep hisap/buang 'buka-tutup' (dot cam).
• Lift — seberapa 'hajar' klep terangkat.
• Over Size— kalau piston dibesarin; bikin cc naik.
• AFR (idle/cruise/aksel/WOT) — perbandingan udara-bensin yang dibakar; angka kecil = bensin lebih 'manis'.
• Grid — dari RPM berapa sampai berapa tabel dibuat & kerapatan barisnya.
Injektor, Udara & Knalpot
• Flow injektor — 'sekuat apa' nyembur bensin per menit.
• Tekanan bensin — makin tinggi, bensin nyembur lebih deras.
• Dead time — 'jeda reaksi' injektor saat disuruh nyala.
• TB (throttle body) — pipa masuk udara; makin besar makin 'napas' mesin luwes.
• Header/Inlet/Outlet knalpot — ukuran pipa buang; atur 'karakter' tenaga.
• Oktan — 'daya tahan ketukan' bensin; dipakai pilih timing api yang aman.
• Offset Injeksi — penyesuaian halus bila sudut injektor berasa geser.
Tip: bingung? Biarkan angka default — app tetap menghitung. Input hanya butuh diisi bila spek motor kamu diketahui.
AFR = ukuran 'manis/kira-kira' campuran udara-bensin • Grid = kerangka tabel • Oktan & Offset menyempurnakan pengaturan.

## Slide 12
Teknologi di Baliknya
Cara aplikasi dibangun
10
React Native / Expo
Satu basis kode untuk Android & iOS, update cepat lewat OTA.
Mesin hitung sendiri
Perhitungan Base Map, fuel & timing semua off-line di ponsel — bisa dipakai tanpa internet.
Penyimpanan lokal
Setup tersimpan di perangkat, data pribadi tidak dikirim keluar.
Desain fokus HP
Tema gelap, kontrol ketuk besar, tabel yang bisa di-scroll — nyaman di layar kecil.
Disclaimer: hasil adalah estimasi berbasis spek — kalibrasi final tetap butuh AFR meter / dyno di lapangan.

## Slide 13
Terima Kasih
Engine Mapping dari spek mesin — lebih cepat, lebih hemat, lebih terukur.
1) Masukkan spek → 2) App hitung → 3) Salin & flash ke ECU. Pertanyaan?
Rigging Engine MAP · Fuel · Ignition · Injector Timing